## Slide 1: Roma, 15 novembre 2019 Procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori Wholesale diversi da TIM Allegato 3 Codice di migrazione

## Slide 2
Formato Codice di Migrazione
Il Codice di Migrazione è composto dal Codice di trasferimento dell’utenza unitamente all’elenco di tutte le numerazioni associate all’accesso.
Il Codice di trasferimento dell’utenza ha la seguente struttura:
  COW (Codice Operatore): 3 cifre alfanumeriche
  COR (Codice Risorsa): 12 cifre alfanumeriche
  COS (Codice Servizio): 3 cifre Alfanumeriche
  CC (Carattere di controllo): 1 cifra alfanumerica
Il COW permette di individuare il Donating a cui il Recipient deve indirizzare la comunicazione preliminare di FASE 2. Non necessita di alcuna variazione rispetto alle procedure previste dalla Delibera 274/07/CONS.
Il COR indica la risorsa che l’Operatore di Rete Wholesale mette a disposizione dell’Operatore Retail. Viene «staccato» in attivazione, dall’Operatore di Rete Wholesale che attiva l’accesso, e può essere variato in migrazione, dall’Operatore Wholesale di Rete Recipient che fornisce l’accesso all’Operatore Recipient. I primi due caratteri del COR identificano l’Operatore di Rete Wholesale, in modo da rendere univoco il COR tra reti diverse.
Il COS indica:
l’Operatore fornitore dell’SdT (primi 2 caratteri)
il Servizio Wholesale FTTH fornito dall’ Operatore di Rete Wholesale (terzo carattere)

## Slide 3
COW, COR e COS
COW
In linea con le procedure previste dalla Delibera 274/07/CONS, TIM continua a generare e a manutenere l’elenco dei COW assegnati a ciascun operatore.
  Elenchi delle codifiche per COR e COS
  AGCom pubblica e manutiene i seguenti elenchi:
    Operatori di Rete Wholesale e relative codifiche (primi 2 caratteri del COR) (di seguito Elenco a))
    Operatori SdT e le relative codifiche (primi 2 caratteri del COS) (di seguito Elenco b))
    Servizi Wholesale FTTH forniti da ciascun Operatore di Rete Wholesale e relative codifiche (terzo carattere del COS) (di seguito Elenco c))
COR
Per gli accessi FTTH:
  su rete TIM, I primi due caratteri del COR continuano ad essere numerici in linea con quanto attualmente in essere.
  su reti diverse da TIM, i primi due caratteri del COR sono alfabetici e sono valorizzati con le codifiche in Elenco a) Il primo carattere alfabetico è diverso da «U» e da «V». Ad ogni Operatore di Rete Wholesale diverso da TIM è assegnato inizialmente un codice univoco.

## Slide 4
COW, COR e COS (2/2)
COS
Regole per la valorizzazione del COS:
  L’Operatore di Rete Wholesale comunica il COS all’Operatore richiedente il servizio in fase di fornitura del servizio FTTH .
Operatori di Rete FTTH |  | Valorizzazione del COS | 
Operatore di Rete Wholesale | Operatore SdT | Primi 2 caratteri del COS | Terzo carattere del COS
TIM | TIM oppure Operatore NON incluso nell’Elenco b) degli Operatori SdT. | Come da regolamentazione vigente (Del 611/13/CONS) | 
 | Operatore SdT diverso da TIM | Codifica Operatore SdT Elenco b) | Codifica servizio wholesale Elenco c). Si utilizzano solo i 26 caratteri alfabetici che identificano in maniera univoca l’associazione Servizio wholesale - Operatore di Rete Wholesale che lo offre In caso di assegnazione di tutti i 26 caratteri alfabetici, si utilizzano in combinazione i 10 caratteri numerici (da 0 a 9) con i primi 2 caratteri del COR per identificare in maniera univoca l’associazione Servizio wholesale - Operatore di Rete Wholesale che lo offre.
Operatore diverso da TIM | Coincide con l’Operatore di Rete Wholesale oppure Operatore NON incluso nell’Elenco b) degli Operatori SdT. | Codifica Operatore Wholesale di Rete Elenco b) | 
 | NON coincide con l’Operatore di Rete Wholesale | Codifica Operatore SdT Elenco b) |