## Slide 1: Roma, 17 dicembre 2019 Procedure di passaggio dei clienti di Operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di Operatori Wholesale diversi da TIM Allegato 1 Flusso di processo che descrive: - le mimiche tra Operatori - i tempi di svolgimento delle attività

## Slide 2
Definizioni
Legenda
Premessa
Regole di processo
Fase 3 della procedura di migrazione
Tempi
Indice

## Slide 3
Definizioni
Elenco Operatori
Operatore Recipient: operatore che acquisisce il cliente retail.
A1. Operatore Wholesale Recipient
Operatore Wholesale di Rete Recipient: operatore che fornisce l’infrastruttura di rete in fibra all’Operatore Recipient.
Operatore fornitore del Segmento di Terminazione: operatore che fornisce il SdT.
Operatore Wholesale di Rete Donating: operatore che fornisce l’infrastruttura di rete in fibra all’Operatore Donating.
E1. Operatore Wholesale Donating
Operatore Donating: operatore che cede il cliente retail.
Altre definizioni
Segmento di Terminazione (SdT): segmento di rete che collega la borchia in sede utente con il PTE (verticale e sbraccio).
Per Migrazione FTTH si intende il passaggio di un cliente attivo con un operatore Donating verso un Operatore Recipient attraverso il riutilizzo di servizi attivi o passivi di accesso forniti su una rete in fibra già posata su tecnologia PON.

## Slide 4
Legenda
Legenda delle attività
Legenda delle notifiche
Attività del processo che non si applicano nel caso in cui B=D
Attività del processo di migrazione
Sottoprocesso definito nell’Allegato 2
LEGENDA ATTIVITA’
Attività relative
al processo Wholesaler
ID | Descrizione
N1 | Richiesta di migrazione del servizio
N2 | Richiesta di desospensione o annullamento da Recipient
N3 | Richiesta di rimodulazione DAC da Recipient
N4 | Notifica di variazione di stato
N5 | Notifica dell’eventuale rimodulazione della DAC
N6 | Comunicazione di inizio Policy di Contatto
N7 | Notifica espletamento ordine (OK/KO)
N8 | Richiesta di verifica codice sessione vs Operatore Donating
N9 | Riscontro (OK/KO) sulla verifica del codice sessione a cura Operatore Donating
N10 | Notifiche verso il Donating, per comunicare: Prima DAC Esito migrazione (OK/KO) Annullamento da Recipient
N11 | Notifiche dal Recipient vs il Donor: Notifica preventiva di NP Notifica richiesta esecuzione NP Notifica KO
N12 | Messaggi sincroni di OK/KO di risposta a tutti le notifiche inviate in tutte le direzioni. Tale notifica non è riportata nei digrammi di seguito riportati, tranne nei casi in cui rappresenta uno step di processo.
N13 | Notifica KO da Donor vs Recipient su numerazioni da portare

## Slide 5
Premessa
Il tavolo tecnico di cui all’articolo 6 comma 1 della delibera 82/19/CIR:
  definisce il flusso di processo da seguire per effettuare la Migrazione FTTH
  declina le modalità tecniche/informatiche di dettaglio per implementare il solo caso in cui B=D
Il processo riportato nel presente documento (di seguito processo):
  descrive i diversi scenari in cui i seguenti tre operatori possono o meno coincidere:
    Wholesale di Rete Recipient (B)
    Fornitore del Segmento di Terminazione (C)
    Wholesale di Rete Donating (D).
  si applica per i servizi attivi e passivi.
Le parti di processo evidenziate in verde che coinvolgono C non si applicano nei seguenti 2 casi:
  C NON è un Operatore.
  C è un Operatore, B e D coincidono e B e C hanno un accordo contrattuale. Ciò indipendentemente dal fatto che C coincida o meno con B e D.
  Le verifiche riportate nel seguito del presente documento relative al SdT non si applicano nel caso di scenario in cui B e D coincidono.
Le parti di processo evidenziate in verde si applicano nel caso in cui B e D sono diversi e garantisce che la migrazione avvenga nei tempi e nelle modalità definite nel presente documento indipendentemente dagli accordi contrattuali che B e D hanno con C.
Il processo descrive in arancione i casi in cui il Recipient e/o il Donating si avvalgono di operatori wholesale (c.d. processo Wholesaler). In particolare l’Operatore Retail (es. A) può decidere di avvalersi di un Operatore Wholesale (A1) che acquisisce a sua volta da un Operatore di Rete Wholesale (B) la parte della rete FTTH di cui necessita per fornire il servizio al suo cliente finale. In questo caso, A effettua la Fase 2 con E (in linea con il processo previsto nella Delibera 274/07/CONS) mentre A1 avvia, per conto di A, la Fase 3 con B. Le mimiche e le tempistiche tra A e A1 sono definite negli accordi bilaterali tra A ed A1.

## Slide 6
Regole di processo (1/2)
Terminata l’attività tecnica di migrazione, tutti gli operatori coinvolti nel processo di migrazione effettuano le attività di propria competenza per il completamento della migrazione alla ricezione della notifica di espletamento. (c.d. Processo a DES)
Se il cliente ha chiesto, contestualmente alla migrazione, di portare una o più numerazioni associate all’accesso, A/A1 inserisce nella richiesta di migrazione le numerazioni da migrare. Tali numerazioni andranno trasmesse al Donating. Il Donating all’espletamento della migrazione provvederà a disattivare/restituire al/ai Donor le numerazioni attive non richieste in migrazione.
La NP viene effettuata all’espletamento positivo della migrazione. In particolare, il Recipient A, oppure A1/B in caso di accordo commerciale tra A ed A1/B, invia al Donor:
  la notifica preventiva di NP delle sole numerazioni da portare associate all’accesso da migrare a seguito della «Comunicazione DAC». Le numerazioni vanno inviate con un’unica richiesta;
  la «Notifica Richiesta esecuzione NP» delle numerazioni da portare associate all’accesso da migrare, a seguito della ricezione della «Notifica di espletamento». Il Donor effettua la NP verso A in seguito alla ricezione di tale notifica.
Lo scambio di informazioni tra tutti gli Operatori, ivi incluso i Donor [Punto aperto #12], avviene mediante meccanismo Near Real Time (c.d. B2B). Per ogni messaggio scambiato tra tutti gli operatori nell’ambito del processo oggetto del presente documento è previsto l’invio di un esito sincrono di ACK/NACK (N12).
La DAC è la data prevista di esecuzione della migrazione. Se previsto l’intervento in sede cliente, la DAC coincide con la data di appuntamento.
L’Operatore Recipient (A) per il tramite o meno di A1, e l’Operatore A1 hanno la possibilità di:
  annullare la richiesta di migrazione fino alle ore 18 di DAC – 1
  rimodulare la richiesta di migrazione fino alle ore 18 di DAC – 1.
La data/ora indicata nella richiesta di de-sospensione dall’ Operatore Recipient A/A1 è dispositiva. La RDAC da parte di A/A1 non è dispositiva.
L’Operatore A/A1 per una de-sospensione con esito negativo invia la notifica di annullamento.

## Slide 7
Regole di processo (2/2)
L’Operatore Wholesale di Rete Recipient (B) ha la possibilità di:
  inviare un KO fino al giorno della DAC inclusa
  rimodulare la richiesta di migrazione fino al giorno della DAC inclusa
  sospendere la richiesta di migrazione fino al giorno della DAC inclusa.
L’ordine di migrazione inviato dall’Operatore Wholesale di Rete Recipient (B):
  all’Operatore Fornitore del Segmento di Terminazione (C) non contiene la ragione sociale dell’Operatore Recipient (A) e dell’Operatore Donating (E);
  all’Operatore Wholesale di Rete Donating (D) non contiene la ragione sociale dell’Operatore Recipient (A).
In caso di processo Wholesaler:
  In presenza di Operatore Wholesale Recipient (A1), quest’ultimo medierà le notifiche tra Operatore Recipient (A) e Operatore Wholesale di Rete Recipient (B).
  In presenza di Operatore Wholesale Donating (E1), quest’ultimo medierà le notifiche tra Operatore wholesale di Rete Donating (D) e Operatore Donating (E).
    Per giorno lavorativo si intende dal lunedì al venerdì, esclusi festivi infrasettimanali.
    Fatta eccezione per le rimodulazioni causa cliente, durante l’intervento on field l’Operatore B può rimodulare la DAC unicamente in caso di circostanze eccezionali, non prevedibili e che devono essere adeguatamente documentate in caso di richiesta da parte dell’Operatore Recipient. Le causali di rimodulazione sono elencate in Allegato 5.

## Slide 8
Fase 3 della procedura di migrazione (1/5)
Richiesta migrazione (1)
t0 = DRO
Verifiche formali, contrattuali e di copertura (2)
OK
KO
END
Codice sessione ok o time-out per silenzio assenso?
KO
Verifica codice sessione (3)
Notifica rifiuto
Notifica acquisizione OK
END
Notifica rifiuto
Notifica KO
OK
OK
1 giorno (silenzio/ assenso)
t1
t2
OK/KO
FASE 2 OK
2
Esito verifiche
Verifiche tecniche, gestionali e allocazione risorse fisiche e logiche (4)
KO
KO
Necessaria sospensione?
t1 ≤ t3 ≤ t1 + 2
t2 ≤ t1 + 1
t3
Verifiche formali, contrattuali e di copertura (2)
KO
END
Notifica rifiuto
Notifica rifiuto
Notifica acquisizione
Notifica rifiuto
Verifiche formali, contrattuali e di consistenza (5)
OK/KO
t2
Sospensione per allocazione risorse fisiche e logiche
1
t3
NO
SI
5
Operatore
SdT
Operatore Wholesale
di Rete Recipient
Op. Wholesale Donating
B
C
E1
Operatore Wholesale
di Rete Donating
D
Operatore Recipient
A
Op. Wholesale Recipient
A1
Operatore Donating
E
OK
Notifica KO
Notifica KO
t3
Verifiche formali, contrattuali e di consistenza (5)
t1
OK
OK
Info tecniche per riattestazione verticale (6)
KO
OK
Notifica verifica codice sessione
Notifica verifica codice sessione
t1
t1
Notifica KO
OK
OK/KO
Notifica richiesta migrazione
Notifica richiesta migrazione
Notifica richiesta migrazione
Notifica richiesta migrazione
N1
N4
N8
N4
N9
Notifica esito verifica codice sessione
Notifica verifica codice sessione
N4
N4
N10
t1 ≤ t0 + 1
Invio notifica KO
Sblocco consistenza

## Slide 9
Fase 3 della procedura di migrazione (2/5)
Operatore
SdT
Operatore Wholesale
di Rete Recipient
Op. Wholesale Donating
B
C
E1
Operatore Wholesale
di Rete Donating
D
Operatore Recipient
A
Op. Wholesale Recipient
A1
Operatore Donating
E
Necessaria presa appuntamento con il cliente? (7)
SI
NO
Policy
di contatto
Comunicazione DAC (8)
Comunicazione DAC
Comunicazione DAC
t5
Comunicazione DAC
t5
Notifica preventiva NP
(9)
t5
Notifica Comunicazione DAC e ora appuntamento
Comunicazione DAC
t5
Policy sospensioni/
rimodulazioni on field
Esito migrazione?
OK
Notifica
Espletamento
Notifica
Espletamento
Notifica
Espletamento (11)
Notifica
Espletamento
Cessazione tecnica e commerciale (12)
KO
Attività tecniche di migrazione (10)
END
sospensione/
rimodulazione
Notifica richiesta esecuzione NP
5
t6 = DAC
t6 = DAC
4
Notifica
Espletamento
Notifica
Espletamento
Notifica
KO
Notifica
KO
Notifica
KO (11)
Notifica
KO
END
Sblocco consistenza
(13)
2
Notifica
KO
5
Notifica
KO
Notifica
KO
Attivazione tecnica e commerciale (12)
Esecuzione NP (12)
3
Operatore
Donor
Notifica accettazione e comunicazione DAC e ora appuntamento
1
5
t4 ≤ t3 + 1
N4
N10
N10
N10
N11
N11
N7
Invio notifica KO
Invio notifica KO
N4/N7
N11
Numerazione attiva?
Notifica
KO
N13
NO

## Slide 10
Fase 3 della procedura di migrazione (3/5)
Richiesta annullamento
Ricezione richiesta
di annullamento
Annullamento ricevuto entro le 18 di DAC-1?
NO
Notifica rifiuto
annullamento
Annullamento da Recipient
tx
Annullamento
richiesta
Notifica
Annullamento (14)
Notifica
Annullamento (14)
Notifica
Annullamento
END
Sblocco consistenza (13)
Notifica
KO
SI
se tx t1
Richiesta rimod. Appuntamento
Ricezione richiesta
di rimodulazione
Rimodulazione ricevuta entro le 18 di DAC-1?
NO
Notifica rifiuto
rimodulazione
Rimodulazione da Recipient
tx
Rimodulazione
DAC
SI
Notifica
annullamento
Notifica
RDAC
Operatore
SdT
Operatore Wholesale
di Rete Recipient
Op. Wholesale Donating
B
C
E1
Operatore Wholesale
di Rete Donating
D
Operatore Recipient
A
Op. Wholesale Recipient
A1
Operatore Donating
E
Operatore
Donor
Richiesta annullamento
Notifica
annullamento
Notifica
annullamento
Richiesta RDAC
Notifica rifiuto
rimodulazione
Notifica
RDAC
Notifica rifiuto
annullamento
Annullamento: gli Operatori Recipient (A o A1) possono annullare la richiesta di migrazione a tx con tx ore 18 di DAC - 1
Rimodulazione: gli Operatori Recipient (A o A1) possono rimodulare l’appuntamento a tx con t4 tx ore 18 di DAC - 1
se tx t2
N2
N12
N4
N10
N3
N12
N4
se tx t5
N11
Richieste da Operatore Recipient

## Slide 11
Di seguito si riporta la descrizione delle note presenti nei diagrammi di flusso delle slide precedenti.
La richiesta di migrazione contiene, tra le altre cose, il COS ed il COR del Codice di Migrazione.
Le verifiche formali contrattuali e di copertura, consistono rispettivamente in:
  verifica della completezza e correttezza sintattica del tracciato record
  verifica dell’esistenza di un contratto tra Operatore Recipient (A/A1) e Operatore di Rete Wholesale Recipient (B)
  verifica che la sede del cliente sia coperta dall’Operatore di Rete Wholesale Recipient (B). La verifica di copertura include anche l’analisi se la risorsa richiesta dal Recipient è un suo asset attivo. Verifica se SdT è di altro Operatore SdT.
L’Operatore Donating (E) verifica il codice sessione, in linea con quanto attualmente previsto nella Delibera 274/07/CONS e mantiene bloccata le risorse da migrare (inclusi i DN) fino a quando la migrazione FTTH è completata (OK o KO) o è ancora valido il codice sessione.
Le verifiche tecniche si concludono al massimo entro 2 gg lavorativi da t1. Le verifiche tecniche, gestionale e di allocazione risorse fisiche e logiche consistono rispettivamente in:
  verifica tecnica della disponibilità delle risorse.
  verifiche gestionali
  verifica della necessità o meno di allocare delle risorse fisiche e logiche da parte dell’Operatore B.
Le verifiche formali, contrattuali e di consistenza dell’Operatore SdT, consistono rispettivamente in:
  verifica completezza e correttezza sintattica del tracciato record
  verifica dell’esistenza di un contratto tra l’Operatore SdT (C) e l’Operatore di rete Wholesale Recipient (B)
  verifica se la risorsa è un suo asset attivo.
Nel caso in cui B è diverso da D, D fornisce a B le informazioni necessarie per effettuare la riattestazione del verticale sulla propria rete. Il dettaglio delle informazioni scambiate non è oggetto del presente tavolo tecnico.
La presa appuntamento può essere effettuata dall’Operatore B oppure dall’Operatore Recipient (A/A1), previo accordo commerciale. In questo secondo caso l’Operatore Recipient (A/A1) invia nel tracciato record la data/ora di appuntamento presa.
Fase 3 della procedura di migrazione (4/5)

## Slide 12
L’Operatore D comunica ad E1/E, noto in virtù della relazione contrattuale tra E1 e D, la DAC
Nella notifica di accettato OK l’operatore B invia all’Operatore A l’ID building [Punto aperto #14]
Il Donor invia il KO entro il giorno successivo dalla ricezione della «notifica preventiva di NP». Il KO non interrompe il processo di migrazione dell’accesso. Il Recipient ricevuto il KO si attiva per superare le cause che hanno determinato il KO (mediante invio della notifica preventiva di NP al Donor corretto nel caso di KO per Numerazione non associata al Donor) oppure annulla o rimodula l’ordine.
L’Intervento on field non è sempre necessario (es. nel caso di servizi attivi in cui è necessario solo la riconfigurazione logica delle risorse), se previsto è responsabilità dell’Operatore B e può prevedere la riattestazione del cliente con riutilizzo SdT dell’Operatore C. L’intervento in sede cliente può essere necessario a titolo esemplificativo per:
  effettuare l’attività di attestazione (es: fornitura, installazione, configurazione ONT) e/o di rimozione ONT
  l’erogazione di eventuali servizi opzionali (es consegna modem) contrattualizzati tra gli Operatore A e B;
L’Operatore D, comunica ad E1/E, l’espletamento OK/KO.
Tutte le attività commerciali e tecniche in carico agli Operatori coinvolti nel processo per il completamento della migrazione devono essere effettuate a valle della ricezione della notifica di espletamento inviata dall’Operatore Wholesale di Rete Recipient (B).
Alla ricezione dell’eventuale KO, l’operatore Donating se il codice sessione è scaduto sblocca la risorsa, in linea con quanto previsto dalla delibera 274/07/CONS.
Nel caso in cui l’annullamento da A/A1 pervenga dopo t1 B lo invia a C e D. D lo invia a sua volta ad (E1/E).
Fase 3 della procedura di migrazione (5/5)

## Slide 13
Tempi (1/3)
  Tabella A Tempi di processo espressi in gg lavorativi al netto di eventuali sospensioni
Tempi | Regole | Attività da eseguire
t0 | t0 = DRO | Data Ricezione Ordine (DRO) di migrazione FTTH (di seguito richiesta) da parte dell’Operatore B
t1 | t1 ≤ t0 + 1 | Data entro la quale l’Operatore B: comunica l’esito delle verifiche formali, contrattuali e di copertura ed invia in caso: positivo, la notifica di acquisito negativo, la notifica di KO richiede la verifica del codice sessione avvia le verifiche tecniche, gestionali e allocazione risorse fisiche e logiche
t2 | t2 ≤ t1 + 1 | Data entro la quale: l’Operatore E comunica l’esito della verifica sul codice sessione (OK/KO) oppure non invia alcun riscontro sulle verifiche effettuate (c.d. silenzio assenso) l’Operatore B comunica l’esito negativo della verifica sul codice sessione l’Operatore B invia la richiesta agli operatori C/D
t3 | t1 ≤ t3 ≤ t1 + 2 | Data entro la quale: l’Operatore C comunica l’esito delle verifiche formali, contrattuali e di consistenza l’Operatore D comunicano l’esito delle verifiche formali, contrattuali e di consistenza e comunica le informazioni tecniche per la riattestazione del verticale l’Operatore B comunica l’esito negativo delle verifiche effettuate da C e D l’Operatore B comunica l’esito negativo delle verifiche tecnico gestionali e allocazione risorse da lui effettuate l’Operatore B invia, qualora necessaria, la notifica di sospensione
t4 | t4 ≤ t3 + 1 | Data entro la quale: l’Operatore B avvia la policy di contatto
t5 | t4 ≤ t5 ≤ t4 + 4 | Data entro la quale l’Operatore B: conclude la policy di contatto invia la notifica di accettato con comunicazione DAC ed ora appuntamento Invia la notifica di sospensione
t6 | t5 +2 ≤ t6 ≤ t5 + 20 | Data in cui l’operatore B: esegue la migrazione notifica l’esito della migrazione

## Slide 14
Tempi (2/3)
Dettaglio | Regola di costruzione tempi (gg lavorativi) | Note
DRO | DRO=DIR DRO=DIR+1 | La DRO è pari alla DIR (Data Invio Richiesta) per gli ordini inviati dagli Operatori A/A1 entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì esclusi festivi infrasettimanali) ed è pari al primo giorno lavorativo successivo alla DIR, per gli ordini inviati dagli Operatori A/A1 dopo le ore 19:00 del medesimo giorno lavorativo e nei giorni non lavorativi o festivi
Data/ora desiderata dal Recipient | Data minima = DRO + 6gg Data massima = DRO + 24gg | la Data minima è la prima data utile che l’ Operatore può indicare nella richiesta di migrazione come data richiesta/desiderata dal cliente per l’esecuzione della migrazione. Data massima è l’ultima data utile che l’Operatore Recipient può inviare nella richiesta di migrazione Nel caso in cui la presa appuntamento è effettuata dall’Operatore Recipient ed in presenza di accordi bilaterali tra Operatore Recipient e Operatore di Rete Wholesale la data/ora minima richiesta dal Recipient per l’esecuzione della migrazione è definita tra le parti ed è dispositiva.
Data appuntamento | Data minima= data contatto Cliente + 2gg Data Massima = data contatto Cliente + 20gg | La Data appuntamento è la data concordata tra l’Operatore di Rete Wholesale ed il cliente durante la Policy di Contatto. Tale data deve essere pari al minimo alla data contatto più 2gg al fine di permettere ad A/A1 di pianificare le attività tecniche di migrazione. La comunicazione della DAC deve avvenire entro lo stesso giorno lavorativo in cui viene fissato l’appuntamento. La RDAC e la DAC dispositiva comunicata in fase di de-sospensione da A/A1 a B. deve essere pari al minimo alla data contatto più 2gg al fine di permettere a B di pianificare le attività tecniche di migrazione. La Data Appuntamento, la RDAC e la DAC dispositiva (comunicata in fase di de-sospensione da A/A1) non devono superare i 20gg dalla data di contatto del cliente
DAC |  | La DAC è la data prevista di esecuzione della migrazione. Se previsto l’intervento in sede cliente, la DAC coincide con la data di appuntamento altrimenti è definita nell’ambito dello SLA.
  Tabella B Definizione Date e Policy di Contatto

## Slide 15
Tempi (3/3)
  Tabella C Gestione notifica di espletamento
Operatore emittente | Tempi invio notifica | Tempi calcolati a partire | Operatore destinatario | Attività eseguite dall’Operatore destimatario a seguito della ricezione della notifica
Operatore B | Entro 2 ore | dal completamento delle attività tecniche di migrazione | Operatore A1/A | Attivazione tecnica entro 2 ore Attivazione commerciale
Operatore A1 (se previsto) | Entro 2 ore | dalla ricezione della notifica di espletamento da parte dell’Operatore B | Operatore A | Attivazione tecnica entro 2 ore Attivazione commerciale
Operatore A/A1 | Entro 2 ore | dalla ricezione della notifica di espletamento da parte dell’Operatore B (A1 se previsto) | Operatore Donor | Esegue la NP: entro 2 ore se riceve la notifica entro le ore 19 del giorno lavorativo, altrimenti entro le 9 del giorno lavorativo successivo
Operatore B | Entro 2 ore | dal completamento delle attività tecniche di migrazione | Operatori C e D | Operatore C aggiorna la consistenza con data pari a quella di espletamento Operatore D esegue la: Cessazione tecnica entro 2 ore Cessazione commerciale con data pari a quella di espletamento
Operatore D | Entro 2 ore | dalla ricezione della notifica di espletamento da parte dell’Operatore B | Operatore E1/E | Cessazione tecnica entro 2 ore Cessazione commerciale con data pari a quella di espletamento
Operatore E1 (se previsto) | Entro 2 ore | dalla ricezione della notifica di espletamento da parte dell’Operatore D | Operatore E | Cessazione tecnica entro 2 ore Cessazione commerciale con data pari a quella di espletamento
Le notifiche vengono trasmesse tra gli Operatori con meccanismo Near Real Time (c.d. B2B), il tempo indicato in tabella «entro 2 ore» tiene conto dei casi in cui la configurazione automatica fallisce e le attività devono essere svolte in modalità semiautomatica.