## Slide 1: 24 novembre 2022 DELIBERA N. 103/21/CIR Integrazioni e modifiche alla procedura di Number Portability delle Numerazioni Non geografiche Tavolo tecnico con gli Operatori Allegato 1 Processi e diagrammi di flusso

## Slide 2
Agenda
    Premessa
    Procedura di portabilità per le Numerazioni Non Geografiche
    Assunzioni
    Flusso di processo di NP per le NNG
    Flusso di processo della cessazione della NNG
Notes: 2

## Slide 3
Il presente documento riporta le specifiche tecniche di dettaglio per l’implementazione delle modifiche al processo di portabilità delle Numerazioni Non Geografiche (di seguito NP delle NNG) alla luce:
di quanto definito nella delibera 103/21/CIR
di quanto concordato nell’ambito dei lavori del Tavolo Tecnico tra Operatori.
Il Tavolo Tecnico ha l’obiettivo di analizzare e definire nel dettaglio « la procedura apportando, ..omissis, purché all’interno dei vincoli generali fissati dalla delibera, integrazioni tese alla massima efficienza e sicurezza dei processi.» (V6 Del. 103/21/CIR).
Di seguito si riporta il processo come riportato in delibera con le integrazioni/modifiche discusse durante i lavori del Tavolo Tecnico.
Premessa

## Slide 4
Procedura di portabilità pura per numerazioni non geografiche
Articolo 3 (Procedura di portabilità pura per numerazioni non geografiche)
«Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche applicano la seguente procedura di portabilità dei numeri non geografici:
Invio da parte del recipient all’operatore presso cui la NNG è attestata (donating) della richiesta di NP (t0);
Invio dell’esito delle verifiche formali e tecniche dell’operatore donating all’operatore recipient (t0+1);
Provisioning tecnico a DAC da parte del donating e notifica di espletamento all’operatore recipient (t0+9).
Notifica da parte dell’operatore recipient agli operatori di origine dell’avvenuta NP (entro t0+10).
L’autorità inoltre ha stabilito quanto segue (V19):
«Il processo dovrà essere implementato in modo automatizzato mediante mimiche e protocolli mutuati da quanto realizzato per la NP geografica.
Si ritiene, come chiaro dalle tempistiche sopra indicate, ragionevole utilizzare tempistiche analoghe a quelle dei casi complessi quali quelle approvate in questo provvedimento.
Nelle more della creazione di un DB unico si conferma un meccanismo di notifica, via tracciato record, verso tutti gli operatori di rete fissa e mobile, analogamente a quanto svolto ad oggi in modalità manuale. I dettagli di implementazione della procedura di cui sopra sono definiti nell’ambito di uno specifico tavolo tecnico, purché nel rispetto dei vincoli della procedura di cui al presente provvedimento.»

## Slide 5
Assunzioni (1/2)
Il processo di NP delle NNG si applica per qualsiasi Donating/Recipient.
Il processo di NP delle NNG viene effettuato tutti i giorni lavorativi.
Il Recipient invia la pre-notifica agli Operatori di rete fissa e mobile. Si usano le liste contatti esistenti degli Operatori di NP fissa e di MNP mobile. Ogni Recipient ha la responsabilità di individuare i corretti riferimenti degli Operatori a cui inviare la prenotifica.
Non sono oggetto di NP delle NNG:
  le numerazioni nomadiche in decade 5. Tali numerazioni rientrano nella NP geografica.
  il numero 00800 in quanto non del PNN, ma assegnato dall’ITU
  le numerazioni per servizi di informazioni abbonati 12xy
  i numeri per servizi di emergenza e i numeri di pubblica utilità e i servizi armonizzati europei a valenza sociale (es 116)
  I servizi di messagistica SMS con numerazione 43
  Le numerazioni a soprapprezzo 44, 47, 48
  le numerazioni 4556X, 4557X nel caso in cui le donazioni ricorrenti siano effettuate tramite SMS
Le procedure oggetto del presente documento potranno essere utilizzate anche per le decadi oggi non assegnate, previa verifica da parte del tavolo tecnico dell’applicabilità delle stesse in base ai servizi che verranno di volta in volta definiti dal PNN (es. 89X e 84X)
Si definisce:
  Caso semplice:
    Tipo servizio 0: Addebito al chiamato (Numero verde nazionale): 800, 803
    Tipo servizio 1: Addebito ripartito: 840, 841, 847, 848
  Caso complesso:
    Tipo servizio 2: Addebito al chiamante:
          numero unico e personale 199, 178
          numerazioni 700, 701, 702, 709
          numerazioni non geografiche a sovrapprezzo 892, 893 , 894, 895, 899, 89111.

## Slide 6
Assunzioni (2/2)
Il Donating effettua il controllo dell’anagrafica associata alla NNG oggetto di portabilità, tramite la verifica del campo CF/PIVA del Tracciato record.
Tutti gli Operatori di rete fissa e mobile, inclusi i nuovi Operatori MNVO FULL, sono tenuti a comunicare al mercato e mantenere aggiornati i riferimenti (es: certificati digitali, indirizzo IP, riferimenti a cui essere contattati). Ciò allo scopo di permettere agli Operatori di inviare le notifiche come definite nello schema di Flusso di seguito riportato.
Le comunicazioni informatiche relative alle NP delle NNG avvengono con la stessa modalità con cui gli operatori di rete fissa si scambiano le comunicazioni relative al processo di NP geografica. Tale modalità si applica anche alle comunicazioni tra operatore Recipient e operatori MNO e MNVO FULL.
I progetti speciali potranno essere definiti tra il Recipient e il Donating in base ad accordi bilaterali, fermo restando il rispetto:
  del processo definito nel presente documento
  del tempo t2 per l’Invio della «Prenotifica NP NNG» dal Recipient agli Operatori di rete fissa e mobile.
Le numerazioni non geografiche a sovrapprezzo 892 e 895, assegnate dal MISE su base singolo numero, sono gestite con il processo descritto nel presente documento. In linea con quanto previsto dall’art. 4 comma 10 della delibera 8/15/CIR allegato A, Il Donating ed il Recipient comunicano congiuntamente al MISE l’avvenuta portabilità e il MISE provvede a riassegnare al Recipient la titolarità della numerazione portata.
Per tutte le numerazioni non geografiche associate a servizi assegnati a blocchi di cui alla delibera 8/15/CIR e smi, la ST 769 del MISE prevede che il prezzo del servizio offerto attraverso la NNG oggetto di portabilità rimanga invariato.
Per le seguenti numerazioni non geografiche:
  servizi di messagistica SMS con numerazione 43: non essendo definita una soluzione tecnica per la portabilità normata a livello MISE, il processo di NP potrà essere valutato solo a valle delle definizione di tali specifiche tecniche. L’eventuale NP è gestibile su base accordo bilaterale.
  a soprapprezzo 44, 47, 48: la modalità di NP è definita nell’Accordo Quadro per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in decade 4 attraverso SMS e MMS ed altre tipologie di trasmissione dati
La NP delle numerazioni 4556/7x nel solo caso in cui le donazioni ricorrenti siano effettuate tramite chiamate in fonia sarà effettuate tramite uno specifico processo che dovrà essere concordato tra Donating e Recipient in base alla specificità della singola numerazione da portare. Gli Operatori dovranno utilizzare il campo del Tracciato Record denominato «Codice Progetto» e caratterizzare la richiesta come Caso complesso.

## Slide 7
Operatore Recipient
Operatore Donating
Invio richiesta di NPNG
con DAC (2)
Ricezione richiesta di NPNG
Notifica KO
formale o tecnico
Verifiche formali e tecniche (3)
OK
Notifica accettazione
END
Notifica
Espletamento (4)
Notifica
Espletamento
Operatori di rete
fissa e mobile (1)
Notifica
Espletamento
END
t0
t1 ≤ t0 + 3
t1 ≤ t0 + 3
DAC ≤ t3 ≤ DAC + 1
KO
Flusso di processo di NP per le NNG (1/4)
Invio notifica automatica con indicazione della DAC
Predisposizione attività di modifica instradamento delle chiamate verso la NNG oggetto di portabilità
Configurazioni a DAC instradamenti verso la rete del Recipient
Sconfigurazione a DAC della NNG dalla propria rete e instradamento vs Recipient
Configurazione a DAC della NNG sulla propria rete
DAC
DAC ≤ t3 ≤ DAC + 1
DAC
DAC
Notifica
Espletamento
Operatore assegnatario della numerazione
DAC ≤ t3 ≤ DAC + 1
1
2
2
4
3
5
6
t2 ≤ t0 + 3

## Slide 8
Precisazioni
Operatori di rete fissa e mobile che dispongono di nodi di Rete Intelligente che eseguono l’instradamento
Il Recipient indica nel tracciato record la DAC, che deve essere:
  ≥ t0 + 9 gg lavorativi per casi semplici
  ≥ t0 + 30 gg lavorativi per casi complessi
Il Donating deve gestire richieste di NP ricevute anche su numerazione cessata nello stato «cessazione in wait» (cfr. Allegato 4). Allo scadere del tempo di wait, Il Donating deve richiedere la sconfigurazione/cessazione solo in caso di completamento della NP con esito negativo (non deve restituirla in caso di NP in corso o di NP espletata con esito positivo).
Il Donating deve inviare al Recipient la notifica di espletamento anche in caso di numerazione cessata nello stato «cessazione in wait» (cfr. Allegato 4). In questo caso il Donating non deve effettuare alcuna attività di deconfigurazione in quanto la numerazione è già cessata.
Flusso di processo di NP per le NNG (2/4)

## Slide 9
Tempi di processo
Tutti i tempi sono espressi in giorni lavorativi
t0 = invio della richiesta di NP delle NNG. Se il Recipient invia la richiesta di NP dopo le ore 19:00 , si considera come giorno t0 il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio.
t1 ≤ t0+3 = invio esito verifiche formali e tecniche
t2 ≤ t0 + 3 = invio della prenotifica dal Recipient a tutti gli Operatori di rete fissa e mobile
La DAC indicata dal Recipient nell’ordine di NPNG deve essere:
  DAC ≥ t0 + 9 gg lavorativi per i casi semplici (tipo servizio 0 e 1)
  DAC ≥ t0 + 30 gg lavorativi per i casi complessi (tipo servizio 2)
Il giorno della DAC gli operatori eseguono la NP secondo le seguenti fasce orarie:
  il Recipient tra le 6.00 e le 11:00
  gli operatori di rete fissa e mobile tra le 11.00 e le 14:00
  il Donating tra le 14.00 e le 16:00
Flusso di processo di NP per le NNG (3/4)

## Slide 10
Notifica
Rimodulazione (3)
Rimodulazione DAC (2)
END
Annullamento a cura Recipient
Rimodulazione DAC a cura Recipient
Entro le 18:00 di DAC - 3
Notifica
Annullamento (3)
Annullamento Richiesta
Entro le 18:00 di DAC - 3
7
8
Precisazioni
Operatori di rete fissa e mobile che dispongono di nodi di Rete Intelligente che eseguono l’instradamento
La rimodulazione può posticipare e non anticipare la DAC. Eventuali richieste di rimodulazione che anticipano o confermano la DAC non dovranno essere prese in considerazione dal Donating e dagli Operatori di rete fissa e mobile.
Le richieste di rimodulazione o annullamento inviate dal Recipient dopo le ore 18 di DAC - 3 non vengono elaborate dal Donating e dagli Operatori di rete fissa e mobile. Eventuali disservizi per il cliente, dovuti al fatto che il Recipient ha inviato al Donating e/o agli Operatori di rete fissa e mobile una richiesta di rimodulazione o annullamento dopo le ore 18 di DAC - 3, sono di responsabilità del Recipient.
Flusso di processo di NP per le NNG (4/4)
Notifica
Rimodulazione (3)
Se tr ≥ t2
Notifica
Annullamento (3)
Se ta ≥ t2
Operatore Recipient
Operatore Donating
Operatori di rete
fissa e mobile (1)
7
8

## Slide 11
Cessazione amministrativa e tecnica della numerazione non geografica
Flusso di processo della cessazione della NNG con restituzione della NNG
Allineamento banca dati
Restituzione della numerazione
Notifica espletamento
END
12
Riconfigurazione Op-ID dell’assegnatario della numerazione
Al 91°gg solare successivo alla DATA, l’Operatore che possiede la numerazione cessata invia la notifica di sconfigurazione ( cfr. Allegato 4)
t0 = DATA
  DATA = Data di cessazione amministrativa della numerazione sui sistemi commerciali dell’operatore Returning
Precisazioni
Operatori di rete fissa e mobile che dispongono di nodi di Rete Intelligente che eseguono l’instradamento
Verifiche formali e tecniche
Ricezione ordinativo di restituzione della numerazione
t2 = t1 + 1
OK
KO
Notifica KO
formale o tecnico
t1 = t 0+ 91 gg solari
9
10
TIMEOUT: alle 18:00 di t2
t3 ≥ t1 + 1
Notifica espletamento
11
t3 ≥ t1 + 1
Operatore Returning
Operatore assegnatario della numerazione
Operatori di rete
fissa e mobile (1)
Notes: 11